## Slide 1
NGS 기반 외래성 바이러스 검출
오송 신약개발지원센터
타이탄바이오 이윤범
2026
Notes: 표지. 40분 발표, Q&A 별도. 발표자·소속·일자는 확정 후 기입.

## Slide 2
2
01
인트로
오염 사건 · 규제 전환 · 정의
7분
Notes: 파트 1 (7분). 왜 지금 이 주제인가: 사건 → 규제 → 대체 범위 → 용어 정의 순.

## Slide 3
01 인트로
Rotarix, 2010
Victoria JG et al. J Virol 2010;84:6033 · FDA 발표 2010.03.22 / 05.14 (Medscape 보도) · CIDRAP 2010.05.06 · Dubin G et al. Hum Vaccin Immunother 2013;9:2398
4
출하시험 통과 후 PCV1 검출
01
메타게놈 재검
허가 생백신 8종 · 2010
02
비조사 돼지 trypsin
1983년 MCB 제작 단계 추정
03
인체 감염 근거 없음
위해성 평가 후 사용 재개
2010.03.22
FDA, Rotarix 사용 일시 중단 권고
05.06
RotaTeq에서도 PCV1·PCV2 DNA 단편
05.07
FDA 자문위원회(VRBPAC) 심의
05.14
사용 재개 권고
Notes: 요지: 허가·출하시험을 모두 통과한 제품에서 NGS(메타게놈)가 PCV1을 찾았다. 못 찾은 이유는 '검사 목록에 없었기 때문'. - 발견: 허가 생백신 8종 메타게놈 + 범미생물 마이크로어레이 재검 (Victoria 2010). - 2010.03.22 FDA 사용 일시 중단 권고 → 05.06 RotaTeq에서도 PCV1·PCV2 DNA 단편 → 05.07 VRBPAC → 05.14 사용 재개. - 원인: 1983년 MCB 제작 시 사용한 비조사(non-irradiated) 돼지 trypsin 추정. Vero 세포은행 포함 전 단계에 존재. 인체 감염 근거 없음 (Dubin 2013). ⚠ FDA 원 보도자료 URL 확보 필요 (현재 보도 기사 경유 확인).

## Slide 4
01 인트로
ICH Q5A(R2)
ICH Q5A(R2) Step 4, 2023-11-01, §3.2.5.2 · FDA Federal Register 89 FR 1925 (2024-01-11) · EMA/CHMP/ICH/804363/2022 (2024-06-14) · MHLW 2024-02-14
5
“
Non-targeted NGS can be used to replace the in vivo assays and supplement or replace the in vitro cell culture assays, without a head-to-head comparison …
ICH Q5A(R2) · 3.2.5.2 Next generation sequencing
Step 4
2023. 11
미국 · EU · 일본 시행
2024
기존 시험과의 비교
Head-to-head 비교 불요
Notes: 요지: 2023년 개정으로 non-targeted NGS가 in vivo 시험을 정면 비교 없이 대체할 수 있게 되었다. - 위치: 3.2.5 Molecular Methods › 3.2.5.2 Next generation sequencing. - 정면 비교를 요구하지 않는 근거: 시험계마다 종말점이 다르고, in vitro·in vivo의 검출 폭이 NGS보다 좁다. - 시행: FDA 2024-01-11, EU 2024-06-14, 일본 2024-02-14. ⚠ 인용문은 검색 발췌 기준. 원문 PDF와 글자 단위 대조 필요. 절 제목 표기도 확인. ⚠ 식약처 시행 여부·일자 미확인 → 발표 시 '확인 중'으로 언급하거나 확인 후 추가.

## Slide 5
01 인트로
이미 현행 규제
WHO TRS 978 Annex 3 (2013) · IABS NGS 컨퍼런스 보고 Biologicals 2018;55:1 / 2020;67:94 / 2023;83:101696 / 2025;92:101859 · 식약처 NGS 부정시험법 정보집 (2021) · WHO/BS/2024.2471 · EDQM 2025
6
2010
Rotarix PCV1
2013
WHO TRS 978
2017
IABS 1차
Ph. Eur. 5.2.3 개정
2019
IABS 2차
2021
식약처
NGS 정보집
2022
IABS 3차
2023
ICH
Q5A(R2)
2024
IABS 4차
WHO 표준패널
2025
2.6.41
채택
2026.04
2.6.41
시행
Ph. Eur. 2.6.41 시행
WHO 국제 표준 패널
IABS 4차 합의
Notes: 요지: NGS는 전망이 아니라 현행 규제 선택지다. Ph. Eur. 2.6.41은 2026-04-01부터 시행 중. - 2013 WHO TRS 978 Annex 3: deep sequencing의 가능성과 Rotarix 사례를 이미 언급. - 2013.11 PDA/FDA 워크숍(Bethesda) → IABS 컨퍼런스 1차 2017 Rockville, 2차 2019 Ghent, 3차 2022 Rockville, 4차 2024 Frankfurt. - 2017 Ph. Eur. 5.2.3·2.6.16 개정: 위해성 평가 도입, 일부 동물시험 삭제 (⚠ 삭제 항목 원문 확인). - 2021 식약처(식품의약품안전평가원) 「백신 생산용 세포주의 NGS 기반 외래성 바이러스 부정시험법 정보집」 (⚠ 발간일 확인). - 2024 WHO ECBS 1st International Reference Panel (HTS 외래성 바이러스 검출, 7종). - 2025.03 Ph. Eur. 2.6.41 채택, 12.2 수재 → 2026.04.01 시행.

## Slide 6
01 인트로
무엇이 대체되나
ICH Q5A(R2) §3.2.5.2 · Ph. Eur. 2.6.41 (EDQM 2025) · Khan AS et al. Biologicals 2025;92:101859 (4차 IABS 컨퍼런스 보고)
7
기존 시험 | ICH Q5A(R2) | Ph. Eur. 2.6.41 | IABS 4차 합의
In vivo 시험 | 대체 | 대체 | 대체
항체생산시험 | 대체 | — | —
종특이 PCR | 대체 | 대체 | 대체
In vitro 지시세포 | 보완 · 대체 | 보완 · 대체 | 보완 · 대체
— 해당 문서에서 명시 확인 전
01
동물시험 대체
in vivo · 항체생산시험
02
표적 PCR 대체
종특이 NAT
03
세포배양 보완
in vitro 지시세포 시험
Notes: 요지: 문서 세 곳이 같은 방향. In vivo와 표적 PCR은 '대체', in vitro 세포배양은 '보완 또는 대체'. - ICH Q5A(R2): non-targeted NGS로 in vivo 대체, in vitro 보완·대체 / Table 3 동물(항체생산) 시험은 NAT·NGS로 대체. - Ph. Eur. 2.6.41: in vivo·NAT 대체, 세포배양 in vitro 보완·대체. - 4차 컨퍼런스 합의: 'readiness of NGS to replace the in vivo ... and PCR assays, and to supplement or replace the in vitro cell-based assays, based on a suitable validation package.' - '—'는 해당 문서에서 명시 여부를 확인하지 못한 칸. ⚠ ICH의 종특이 PCR 대체 문구는 검색 발췌 기준 → 원문 대조 필요. - 3Rs는 부수 효과로만 언급. 1차 논거는 검출 폭(성능).

## Slide 7
01 인트로
외래성의 기준점
ICH Q5A(R1) Glossary (R2에 승계) · ICH Q5A(R2) 2023
8
기준점 = 세포기질 유전체
외래성
Adventitious
비의도적 혼입
“Unintentionally introduced contaminant viruses.”
예 FBS 유래 BVDV · trypsin 유래 PCV
내인성
Endogenous
생식계열 통합
“…genome is part of the germ line of the species of origin of the cell line …”
예 CHO 레트로바이러스 유사입자 (RVLP)
부정시험 없음을 확인 vs 정량 · 제거 검증 존재를 전제
Notes: 요지: '외래(外來)'의 기준은 환자가 아니라 세포기질 유전체. - Adventitious: 'Unintentionally introduced contaminant viruses.' - Endogenous: 'Viral entity whose genome is part of the germ line of the species of origin of the cell line and is covalently integrated into the genome of animal from which the parental cell line was derived.' - 예: CHO의 레트로바이러스 유사입자(RVLP)는 바이러스이지만 외래성이 아니다. FBS 유래 BVDV는 외래성이다. - 규제상 취급: 외래성 = 부정시험(없음 확인) / 내인성 = 존재 전제, 정량 + 제거·불활화 공정 검증. - 예고: 파트 4의 EVE 사례에서 이 경계로 돌아온다. ⚠ Glossary 문구는 R1 기준. R2 원문 동일 여부 대조.

## Slide 8
9
02
부정시험
In vitro · In vivo · 분자적 방법
7분
Notes: 파트 2 (7분). 청중이 발표자보다 이 분야의 실무 전문가임을 전제. 각 장은 가이드라인 원문 요약 + 출처만. 발표자 해석은 마지막 '세 가지 한계' 한 장에 모은다.

## Slide 9
02 부정시험
단계별 시험
ICH Q5A(R2) Table 1 “Examples of virus tests to be performed once at various cell levels” · 미가공 벌크 시험 조항
10
세포은행
1회
MCB · WCB
LIVCA
1회
시험관내 세포 연령 한계
미가공 벌크
배치마다
in vitro 또는 NGS
ICH Q5A(R2) Table 1 원문 캡처 삽입
Notes: 요지: 세포은행과 LIVCA는 1회, 미가공 벌크는 배치마다. - Table 1 열: MCB, WCB, LIVCA(시험관내 세포 연령 한계의 세포). 행: 레트로·내인성 시험(감염성, EM, RT), 외래성 시험(in vitro, in vivo, 항체생산, 분자법). - 미가공 벌크: 배치별 외래성 바이러스 시험 (in vitro 지시세포 또는 non-targeted NGS). ⚠ 하단 점선 영역에 ICH Q5A(R2) Table 1 원문을 캡처해 넣을 것. 셀별 +/− 값은 검증 단계에서 읽지 못했으므로 원문 그대로 사용. ⚠ 미가공 벌크 조항의 절 번호 확인.

## Slide 10
02 부정시험
In vitro: 감염성의 직접 증거
FDA. Characterization and Qualification of Cell Substrates … for Viral Vaccines (2010) · ICH Q5A(R2) · WHO TRS 978 Annex 3
11
01
지시세포 3종
인간 이배체 (MRC-5)
원숭이 신장 (Vero)
생산세포와 동일 종 · 조직
02
CPE 관찰
배양 기간 중
세포변성효과 판독
03
혈구흡착 · 혈구응집
종료 시점 판독
비세포변성 바이러스 포착
복제 가능한 바이러스만 신호를 낸다
Notes: 요지: 지시세포 시험은 '복제 가능한 바이러스'를 직접 보는 시험. NGS가 주지 않는 정보(감염성)를 준다. - 지시세포 (FDA 2010): 인간 이배체 세포(예: MRC-5), 원숭이 신장세포(예: Vero), 생산세포와 동일 종·조직의 세포. - 판독: 배양 중 세포변성효과(CPE) 관찰 → 종료 시점 혈구흡착(hemadsorption)·혈구응집(hemagglutination). ⚠ 관찰 기간 '28일(2주 계대)'은 출처(Q5A(R2) vs Ph. Eur.)가 미확정 → 슬라이드에 기재하지 않음. - 파트 4 EVE 사례에서 '서열 ≠ 감염성'으로 다시 연결.

## Slide 11
02 부정시험
In vivo: 문서마다 다르다
ICH Q5A(R2) §3.2.3 · FDA. Characterization and Qualification of Cell Substrates … for Viral Vaccines (2010)
12
시험 | ICH Q5A(R2) | FDA 2010 (백신)
유약 마우스 | ● | ●
성숙 마우스 | ● | ●
발육란 | ● | ●
기니피그 | — | ●
면제 세포주 | CHO · NS0 · SP2/0 | —
01
마우스 · 발육란
ICH · FDA 공통
02
기니피그
FDA 2010 백신 세포기질
03
위해성 평가 기반
특성 분석된 세포주 면제
Notes: 요지: 동물 구성은 문서마다 다르다. 재조합 단백질(ICH)과 백신 세포기질(FDA 2010)의 차이. - ICH Q5A(R2): 유약 마우스, 성숙 마우스, 발육란 — 위해성 평가에 근거. CHO·NS0·SP2/0처럼 광범위하게 사용되고 특성이 잘 분석된 세포주는 in vivo 불필요. - FDA 2010: 위 시험 + 기니피그. - Ph. Eur.: 2017년 5.2.3·2.6.16 개정으로 일부 동물시험 삭제 (⚠ 삭제 항목 원문 확인). ⚠ 동물 수·관찰 일수는 원문 대조 전 게재 금지 → 확인 후 Supplementary 표로.

## Slide 12
02 부정시험
항체생산시험 · PCR
ICH Q5A(R2) Table 3 · §3.2.5
13
표적 목록 = 검출 범위
설치류 세포 · 원료 노출 시
MAP · HAP · RAP
대상 바이러스 목록
Q5A(R2) Table 3
알려진 표적 전용
종특이 PCR
Notes: 요지: 표적 기반 시험의 검출 범위는 표적 목록 그 자체. - 설치류 세포주이거나 설치류 유래 원료에 노출된 경우: MAP(마우스)·RAP(랫드)·HAP(햄스터). 대상 바이러스는 Q5A(R2) Table 3. - Q5A(R2): Table 3의 동물 시험은 PCR 등 NAT 또는 NGS로 정면 비교 없이 대체 가능 (⚠ 문구 원문 대조). - 종특이 PCR은 알려진 표적에 대해 빠르고 민감. 목록 밖은 원리적으로 검출하지 않는다. - Supplementary의 Bas-Congo 슬라이드: 질의응답에서 'PCR 패널을 넓히면 되지 않나' 질문 대비.

## Slide 13
02 부정시험
내인성: 정량의 대상
ICH Q5A(R2) Table 1 (Tests for retroviruses and other endogenous viruses) · FDA 2010 Cell Substrates Guidance
14
존재를
전제로 한다
예 CHO 레트로바이러스 유사입자 → 정량 + 공정 제거 · 불활화
PERT
역전사효소 활성
TEM
입자 형태 · 정량
감염성 시험
복제능 확인
Notes: 요지: 내인성 바이러스는 '없음'을 증명하는 대상이 아니라 '얼마나 있는가'를 재고 공정으로 관리하는 대상. - 시험: 역전사효소 활성(PERT/PBRT), 투과전자현미경(TEM), 감염성 시험. - CHO의 RVLP: 존재를 전제로 TEM 정량 → 공정의 제거·불활화 능력으로 안전역 확보. - 1-7(외래성/내인성 정의)이 시험 설계에서 어떻게 달라지는지 보여주는 장.

## Slide 14
02 부정시험
전통법의 세 가지 한계
ICH Q5A(R2) §3.2.5.2 (in vitro·in vivo의 검출 폭 한계 언급) · 사례는 파트 4 참조
15
한계 | 원리 | 관련 사례
표적 기반 | 목록 · 프라이머 밖은 음성 | FBS · trypsin / Rotarix
증식 기반 | 비증식 · 잠복 상태는 음성 | Vero · High Five 전사체
검출 폭 | 동물 반응 바이러스군 제한 | In vivo 9종 중 5종
전통법의 실제 검출 기록도 함께 다룬다 — 10년간 bulk harvest 시험 (파트 4)
Notes: 요지(발표자 해석): 전통법의 한계는 세 유형으로 정리된다. 각 유형이 파트 4의 사례와 연결된다. - 표적 기반: 목록에 없거나 프라이머가 닿지 않으면 음성 → FBS·trypsin, Rotarix. - 증식 기반: 지시세포에서 자라지 않거나 잠복 상태면 음성 → Vero·High Five 전사체. - 검출 폭: 동물이 반응하는 바이러스군이 제한적 → in vivo 9종 중 5종. - 균형 문장: 이 시험들은 수십 년간 실제 오염을 잡아냈다(Kerr & Nims 2010). 이 발표는 폐기론이 아니라 보완·대체의 근거를 다룬다.

## Slide 15
16
03
NGS 원리와 분석
Chemistry · 전처리 · In-silico
11분
Notes: 파트 3 (11분). 화학 원리는 3장·약 3분만 가볍게. 나머지는 전처리 설계와 in-silico 분석, 특히 host removal.

## Slide 16
03 NGS
질문이 다르다
Chiu CY, Miller SA. Nat Rev Genet 2019;20:341 · Ph. Eur. 2.6.41 (EDQM 2025)
17
PCR
이것이 있는가?
NGS
무엇이 있는가?
검체
전처리
라이브러리
시퀀싱
In-silico
확증시험
Wet lab
Dry lab
확증
Notes: 요지: PCR은 '이것이 있는가'를, non-targeted NGS는 '무엇이 있는가'를 묻는다. - 흐름: 검체 → 전처리(뉴클레이스·추출) → 라이브러리 → 시퀀싱 → in-silico(QC, host removal, 분류, assembly, 판정) → 확증시험. - Ph. Eur. 2.6.41은 전처리부터 보고·후속조치까지 전 과정을 다룬다.

## Slide 17
03 NGS
라이브러리 제작
Illumina. An Introduction to Next-Generation Sequencing Technology · Illumina. DNA Library Preparation · Ng SHS et al. Viruses 2018;10:566
18
■ 삽입 서열 ■ 어댑터 ■ Index
단편화
DNA · cDNA (RNA는 random priming)
어댑터 · Tagmentation
결합 또는 트랜스포좀 일괄 부착
Index 멀티플렉싱
검체별 바코드 → 한 run에 다중 검체
Notes: 요지: 핵산을 짧게 자르고, 양 끝에 어댑터를 붙이고, 검체마다 index(바코드)를 달아 한 번에 분석한다. - 단편화 + 말단 수선·어댑터 결합(ligation) 또는 tagmentation(트랜스포좀이 단편화와 어댑터 부착을 한 번에). - RNA 바이러스·전사체: random priming으로 cDNA 합성 후 동일 과정. - Index 멀티플렉싱 → 뒤의 '대조군 설계'에서 index 오배정(교차오염) 문제로 이어짐. 도식에서 오렌지 블록이 index.

## Slide 18
03 NGS
클러스터 생성
Illumina. Patterned Flow Cell Technology · Illumina. An Introduction to NGS Technology · Bentley DR et al. Nature 2008;456:53
19
결합
브리지
클러스터
Bridge amplification
Patterned flow cell
고정 위치 나노웰 · 웰당 한 클론
Bridge amplification
Patterned flow cell
ExAmp
Notes: 요지: 한 분자를 제자리에서 수천 복제해 '보이는' 신호로 만든다. - Bridge amplification: flow cell 표면 올리고에 결합한 단일 가닥이 제자리에서 증폭 → 클론 클러스터. - Patterned flow cell: 위치가 고정된 나노웰 배열. ExAmp(Exclusion Amplification)는 시딩과 증폭을 동시에 진행해 한 웰에 두 분자가 자랄 확률을 낮춘다. - 도식은 개념도(축척 무관). Illumina 공식 도식으로 교체 가능.

## Slide 19
03 NGS
SBS: 사이클당 한 염기
Bentley DR et al. Nature 2008;456:53 · Illumina. Sequencing Technology (SBS) · Illumina. 2-Channel SBS · Hirai T et al. Biologicals 2024;85:101739
20
결합
종결자 dNTP 1개
촬영
형광 판독
절단
형광 · 종결기 제거
× 읽기 길이만큼 반복
2-channel 판독
염기 | 적색 | 녹색
A | ● | ●
C | ● | ○
T | ○ | ●
G | ○ | ○
G = 신호 없음 (dark G)
가역적 종결자
2-channel 판독
Paired-end
Notes: 요지: 형광 표지된 가역적 종결자(reversible terminator) dNTP로 한 사이클에 한 염기씩 합성·촬영·제거를 반복한다. - 2-channel(NextSeq·NovaSeq 등): 적·녹 두 색으로 4염기 판독. A=적+녹, C=적, T=녹, G=신호 없음(dark G). - Paired-end: 한 단편의 양 끝을 읽어 정렬 정확도 향상. - 곁가지: long-read(Oxford Nanopore)도 동일 목적에 사용 가능. Hirai 2024에서 short-read와 검출한계가 거의 동일 (파트 4).

## Slide 20
03 NGS
무엇을 시퀀싱할 것인가
Allander T et al. PNAS 2001;98:11609 · Ng SHS et al. Viruses 2018;10:566 · Onions D et al. Vaccine 2011;29:7117
21
뉴클레이스 처리 · 여과
입자 내 핵산 농축
+
숙주 배경 감소
−
잠복 · 통합 바이러스 누락
총 핵산 · 전사체
세포 전체 분석
+
잠복 · 발현 바이러스 포착
−
숙주 read 과다
공통 DNA · RNA 병행 · rRNA 제거 · 저투입량 증폭
Notes: 요지: 전처리 선택이 '무엇을 볼 수 있는가'를 결정한다. - 뉴클레이스 처리·여과: 캡시드 밖 숙주 핵산을 분해해 바이러스 입자 핵산을 농축 (Allander 2001). 대가: 입자를 형성하지 않은 잠복·통합 바이러스는 놓친다. - 총 핵산·전사체: 잠복·발현 바이러스까지 포착 (Onions 2011, 파트 4). 대가: 숙주 read가 압도적 → host removal 부담. - DNA/RNA 병행, rRNA 제거로 숙주 배경 감소, 저투입량 증폭 (Ng 2018).

## Slide 21
03 NGS
대조군 설계
Mee ET et al. Vaccine 2016;34:2035 · WHO/BS/2024.2471 (1st International Reference Panel) · Illumina white paper 770-2017-004 (index misassignment) · Salter SJ et al. BMC Biol 2014;12:87
22
기관 간 편차
6 / 25
16개 기관 전원이 검출한 바이러스 수
NIBSC 후보 표준물질
국제 표준 패널
7종
WHO 1st International
Reference Panel (2024)
Index 오배정
~2%
Patterned flow cell 최대치
→ Unique dual index
음성 대조 필수 — 추출 blank · no-template (시약 유래 핵산, kitome)
Notes: 요지: NGS 결과의 신뢰도는 대조군 설계가 정한다. - 6/25: NIBSC 후보 표준물질(25종 바이러스)을 16개 기관이 분석 → 전 기관 검출은 6종, 나머지는 4–14개 기관 (Mee 2016). 기관 간 편차가 크다. - 7종: WHO 1st International Reference Panel (2024) — EBV, reovirus 1, RSV, FeLV, PCV1, HCoV-OC43, MVM. - ~2%: patterned flow cell에서 index 오배정 최대 약 2% (Illumina). 강한 양성 대조가 같은 run의 시험 검체로 번질 수 있다 → Unique dual index(UDI)로 차단. - 음성 대조(추출 blank, no-template): 시약 유래 핵산 'kitome' (Salter 2014).

## Slide 22
03 NGS
In-silico 파이프라인
Bolger 2014 (Trimmomatic) · Chen 2018 (fastp) · Li & Durbin 2009 (BWA) · Langmead 2012 (Bowtie2) · Buchfink 2015 (DIAMOND) · Wood 2019 (Kraken2) · Bankevich 2012 (SPAdes) · Li 2015 (MEGAHIT) · Simonyan 2016 (HIVE)
23
1
QC · 트리밍
FastQC
Trimmomatic · fastp
2
Host removal
BWA · Bowtie2
3
분류
BLAST · DIAMOND
Kraken2
4
Assembly
SPAdes · MEGAHIT
5
판정 · 확증
역치 · PCR
감염성 시험
생산세포주 유전체 기준
Host removal
범위와 오분류의 균형
DB 선택
서열 신호의 검증
직교 확증
Notes: 요지: NGS의 성능은 시퀀서가 아니라 이 파이프라인과 그 밸리데이션이 결정한다. ① QC·트리밍: 어댑터·저품질·저복잡도 read 제거 (FastQC, Trimmomatic, fastp). ② Host removal: 생산세포주 유전체에 정렬해 제거 (BWA, Bowtie2) — 다음 두 장. ③ 분류: BLASTn/x, DIAMOND, Kraken2 — DB 선택이 핵심. ④ De novo assembly: 신종·발산 바이러스 contig 복원 (SPAdes, MEGAHIT). ⑤ 판정·확증: 역치 판정 → 특이 PCR, 감염성 시험. - 규제기관 플랫폼 예: FDA CBER HIVE (Simonyan 2016).

## Slide 23
03 NGS
호스트 = 생산세포주
Xu X et al. Nat Biotechnol 2011;29:735 · Lewis NE et al. Nat Biotechnol 2013;31:759 · Rupp O et al. Biotechnol Bioeng 2018;115:2087 · Osada N et al. DNA Res 2014;21:673 · Lin YC et al. Nat Commun 2014;5:4767 · Nandakumar S et al. Genome Announc 2017;5:e00829-17
24
세포주 | 종 | 참조 유전체 | 주의점
CHO | Cricetulus griseus | Xu 2011 · Lewis 2013 · PICR 2018 | 이수성 · 재배열
Vero | Chlorocebus sabaeus | Osada 2014 | 베타레트로바이러스 발현
HEK293 | Homo sapiens | Lin 2014 | 계통별 게놈 차이
Sf9 | Spodoptera frugiperda | Nandakumar 2017 | Rhabdovirus 유사 EVE
불완전 참조
계통 차이
ERV · EVE
Notes: 요지: host removal의 '호스트'는 환자가 아니라 생산세포주. 참조 유전체의 품질이 위양성률을 좌우한다. - CHO: Xu 2011(CHO-K1), Lewis 2013(C. griseus), Rupp 2018 PICR(PacBio+Illumina 하이브리드). PICR 저자들은 이전 어셈블리가 단편적이고 gap·오조립이 많다고 명시. - Vero: Osada 2014 (Chlorocebus sabaeus 유래). SRV 근연 베타레트로바이러스 발현 보고 (Onions 2011). - HEK293: Lin 2014, 계통(lineage)별 게놈 차이, pseudotriploid. - Sf9: Nandakumar 2017 (FDA CBER, PacBio). Sf 세포는 rhabdovirus 유사 EVE 보유 (Geisler 2016). - 쟁점: 불완전 참조 / 실제 생산 계대주와의 계통 차이 / ERV·EVE는 숙주 서열이면서 바이러스 서열.

## Slide 24
03 NGS
지우면 안 되는 것
Geisler C, Jarvis DL. Biologicals 2016;44:219 · Goodacre N et al. mSphere 2018;3:e00069-18 · ICH Q5A(R2)
25
숙주 서열이면서 바이러스 서열
Host 정렬
잔류 숙주 read
DB 오정렬 → 위양성
ERV · EVE
제거가 아닌 해석 대상
DNA + RNA 병행
전사되는 EVE 식별
Notes: 요지: ERV·EVE는 숙주 서열이면서 바이러스 서열. 기계적으로 지우면 안 되고, 식별해서 해석해야 한다. - 잔류 숙주 read: 참조 유전체가 불완전하거나 계통이 다르면 숙주 read가 남아 바이러스 DB에 오정렬 → 위양성. - ERV·EVE: 판정 단계에서 '내인성 요소'로 해석 (1-7의 정의로 귀결). - DNA+RNA 병행: 유전체와 전사체를 함께 보면 전사되는 EVE를 식별할 수 있다 (Geisler 2016). ⚠ '과도한 제거가 숙주 유사 서열을 가진 바이러스를 함께 지운다'는 일반 원리 수준. 특정 문헌 미확인 → 발표 시 '원리적 위험'으로만 언급.

## Slide 25
03 NGS
DB 선택
Goodacre N et al. mSphere 2018;3:e00069-18 · Chin P et al. mSphere 2025;10:e00286-25 · MacDonald ML et al. mSphere 2021;6:e01336-20 · Buchfink B et al. Nat Methods 2015;12:59 · Wood DE et al. Genome Biol 2019;20:257
26
DB | 범위 | 위험
RefSeq viral | 좁음 | 발산 바이러스 누락
GenBank nt | 넓음 · 세포 서열 포함 | 속도 저하 · 오분류
RVDB (FDA CBER) | 바이러스 전용 · 파지 제외 · 98% 군집 | 세포 서열 축소
01
정렬 vs k-mer
BLAST · DIAMOND / Kraken2
02
DB의 폭
누락과 오분류의 교환
03
RVDB
규제기관 개발 · 2025 개정
Notes: 요지: 같은 read라도 DB에 따라 결과가 달라진다. - 좁은 DB(RefSeq viral): 발산한 바이러스를 놓침. - 넓은 DB(GenBank nt 전체): 세포 서열이 다수 → 느리고 오분류 증가. - RVDB (FDA CBER): 바이러스·바이러스 관련 서열 망라, 파지 제외, 세포 서열 축소, 98% 동일성 군집(CD-HIT-EST). 2025년 개정(U-RVDB/C-RVDB). - 분류기: 정렬 기반(BLAST, DIAMOND) vs k-mer 기반(Kraken2) — 속도와 민감도의 교환. 생물의약품 적용 벤치마크: MacDonald 2021.

## Slide 26
03 NGS
판정과 확증
Ph. Eur. 2.6.41 (EDQM 2025) · ICH Q5A(R2) · Khan AS et al. mSphere 2017;2:e00307-17
27
NGS 신호
추정 검출
특이 PCR
서열 확인
감염성 시험
복제능 확인
복제 바이러스
불활화 핵산
EVE · ERV
공통 수치 없음
기관별 역치
PCR · 감염성
직교 확증
Ph. Eur. 2.6.41 요구
후속 조사
Notes: 요지: NGS 양성 신호는 '추정 검출'. 직교 시험으로 확증해야 판정이 된다. - 판정 역치(read 수, 커버리지, 독립 영역 수, e-value 등)는 각 시험기관이 spike-in 밸리데이션으로 설정. 규제상 공통 수치는 확인되지 않음 → 특정 숫자를 표준처럼 제시하지 말 것. - 확증: 특이 PCR → 감염성 시험으로 복제 바이러스 / 불활화 핵산 / EVE·ERV 구분. - 다기관 근거: Khan 2017 — 3개 기관이 서로 다른 플랫폼·분석법으로 비교 가능한 결과 (⚠ 수치 원문 대조).

## Slide 27
28
04
사례 13편
오염의 경로 · NGS의 한계 · 규제 전환
13분
Notes: 파트 4 (13분). 13편을 7개 묶음으로. 슬라이드마다 숫자 하나 또는 문장 하나. 원 노트 번호가 아니라 저자·연도로 부른다.

## Slide 28
04 사례
13편, 7개 묶음
문헌 전체 목록은 References 참조
29
오염의 경로 · 한계
사건과 대응
규제 전환
원료
Gagnieur 2014
Zhang 2022
세포주
Onions 2011
Shabram 2014
Ma 2014
함정
Geisler 2016
완제품
Victoria 2010
현장
Kerr 2010
Mascarenhas 2017
성능
Beurdeley 2023
Hirai 2024
구현
Alston 2025
Khan 2025
Notes: 요지: 청중이 지금 어디를 듣는지 알 수 있도록 지도를 먼저 보여준다. 순서: 원료 → 세포주(전사체, 음성 입증, Sf9) → 함정(EVE) → 완제품(Rotarix) → 현장(10년 기록, 저항성 세포주) → 성능(in vivo 비교, LoD) → 구현(LAIV 교체, 4차 합의). Sf9(Ma 2014)와 EVE(Geisler 2016)를 연속 배치: '같은 세포주, 같은 바이러스 계통, 정반대 결론'.

## Slide 29
04 사례 · 원료
원료가 경로다
Gagnieur L et al. Biologicals 2014;42:145 (doi:10.1016/j.biologicals.2014.02.002) · Zhang P et al. Zool Res 2022;43:756 (doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2022.093)
30
원료 | 주요 검출 | 신규
FBS (2014) | BVDV 1–3형 · BPV3 | bovine parvovirus · pegivirus 후보종
Trypsin (2014) | PCV2 | —
FBS · trypsin (2022) | BPV3 · bosavirus 고빈도 | bovine norovirus · BVDV-1 신규 유전형
BVDV · BPV3
PCV2
신규 유전형
Biologicals · 2014
Unbiased analysis by high throughput sequencing of the viral diversity in fetal bovine serum and trypsin …
Gagnieur L … Eloit M
원문 첫 페이지 캡처
(Zhang 2022는 발표자 노트 참조)
Notes: 요지: 세포배양 원료(FBS·trypsin) 자체가 다양한 바이러스를 운반한다. Rotarix의 원인(돼지 trypsin)과 같은 경로. - Gagnieur 2014: FBS에서 BVDV 1–3형·BPV3 주종, 신규 후보종(bovine parvovirus, bovine pegivirus). Trypsin에서 PCV2 주종. - Zhang 2022: 8년 뒤 다른 지역 상용 제품 재확인. BPV3·bosavirus 고빈도·고농도. Bovine norovirus·BVDV-1은 신규 유전형 시사. ⚠ 원문 대조 전 게재 금지: 바이러스 read 비율 배치 간 0.002–22.7%, FBS 유래 BVDV 서열과 통용 스크리닝 프라이머의 불일치. 확인되면 이 장의 핵심 숫자로 추가. 메시지: 'BVDV 검사를 하고 있다'와 '우리 FBS에 BVDV가 없다'는 다른 문장.

## Slide 30
04 사례 · 세포주
발현을 본다
Onions D et al. Vaccine 2011;29:7117 (doi:10.1016/j.vaccine.2011.05.071)
31
Vaccine · 2011
Ensuring the safety of vaccine cell substrates by massively parallel sequencing of the transcriptome
Onions D, Côté C, Love B, et al.
원문 첫 페이지 캡처 삽입
Vero CCL-81
PCV 배제
SRV 근연 베타레트로바이러스 전장 발현
High Five
잠복 nodavirus
errantivirus 유전체 발현
전사체 시퀀싱
잠복 바이러스
레트로바이러스 발현
Notes: 요지: 유전체에 '있는가'와 지금 '발현되는가'는 다른 질문. 전사체 시퀀싱(MP-Seq)은 후자를 묻는다. - Vero ATCC CCL-81 세포은행: PCV 및 기타 외래성 인자 배제. 동시에 SRV 근연 베타레트로바이러스 전장이 발현될 수 있음을 확인. - Trichoplusia ni(High Five) 세포: 오염된 잠복 nodavirus 검출, 발현 중인 errantivirus 유전체 확인. - 잠복 바이러스는 통상 배양 조건의 증식 기반 시험에서 신호가 없을 수 있다 → 파트 2의 '증식 기반' 한계.

## Slide 31
04 사례 · 세포주
없음의 증명
Shabram P, Kolman JL. PDA J Pharm Sci Technol 2014;68:639 (doi:10.5731/pdajpst.2014.01027)
32
A549
다른 세포기질 대비
추가 위험 없음
세포기질
종양원성 세포주
FDA 자문위원회
VRBPAC 2012.09
분석
전사체 vs 바이러스 DB
PDA J Pharm Sci Technol · 2014
Evaluation of A549 as a new vaccine cell substrate: digging deeper with massively parallel sequencing
Shabram P, Kolman JL
원문 첫 페이지 캡처 삽입
Notes: 요지: NGS는 오염을 찾는 도구이자, '없음'을 입증해 새 세포기질의 규제 문턱을 넘는 도구. - A549(종양원성 인간 폐암 세포주)를 백신 세포기질로 쓸 수 있는가: 2012년 9월 FDA VRBPAC 심의. - 전 세포 전사체를 시퀀싱해 큐레이션된 바이러스 서열 DB와 대조. - 결론: 'A549 cells pose no more risk than any other cell substrate for vaccine manufacture.' - 신규 모달리티 공정 개발 청중에게 가장 실무적인 각도.

## Slide 32
04 사례 · 세포주
통과 ≠ 무바이러스
Ma H, Galvin TA, Glasner DR, Shaheduzzaman S, Khan AS. J Virol 2014;88:6576 (doi:10.1128/JVI.00780-14)
33
J Virol · 2014
Identification of a novel rhabdovirus in Spodoptera frugiperda cell lines
Ma H … Khan AS (FDA CBER)
원문 대표 Figure 삽입
(TEM 이미지)
Sf-rhabdovirus 게놈
N
P
M
G
X
L
X = G–L 사이 미지 ORF (111 aa)
01
신종 랩도바이러스
Degenerate PCR + 대규모 병렬 시퀀싱
02
Sf21 모세포주에도 존재
다른 곤충세포주에는 없음
03
인체 세포 복제 근거 없음
위해성 평가 결론
Notes: 요지: 'Sf9에서 보고된 바이러스가 없다'와 'Sf9에 바이러스가 없다'는 다른 말. - FDA CBER(Khan) 그룹. Degenerate PCR + massively parallel sequencing으로 Mononegavirales 목의 신종 랩도바이러스 동정. - ORF: N·P·M·G·L + G–L 사이 미지 ORF(111 aa). L 유전자 일부가 Taastrup virus 및 식물 cytorhabdovirus와 근연. - TEM으로 랩도바이러스 형태 확인. 모세포주 Sf21에도 존재, 다른 곤충세포주에는 없음. 인체 세포주에서 진입·복제 근거 없음. ⚠ '광범위 시험에서 바이러스 보고 없음'은 초록 명시 문장이 아님 → 발표자 서술로 표현. - 게놈 도식은 유전자 순서만 표시(길이 비율 무관). - 다음 장(EVE)과 연속: 같은 세포주·같은 바이러스 계통·정반대 결론.

## Slide 33
04 사례 · 함정
서열 ≠ 감염성
Geisler C, Jarvis DL. Biologicals 2016;44:219 (doi:10.1016/j.biologicals.2016.04.004) · Ma H et al. J Virol 2014;88:6576
34
 | Sf-rhabdovirus (Ma 2014) | Sf EVE (Geisler 2016)
정체 | 바이러스 입자 | 숙주 유전체 내 통합 요소
ORF | N · P · M · G · X · L | N · P 온전 / G · L 부분
전사 | 예 | 예
판정 | 외래성 바이러스 | 내인성 요소
EVE 전사
불완전 ORF
유전체 + 전사체
Notes: 요지: NGS는 서열을 볼 뿐 감염성을 보지 않는다. 같은 세포주·같은 바이러스 계통에서 정반대 결론. - Sf 세포 유전체·전사체에서 Sf-rhabdovirus 유사 서열 발견 → 전사체와 유전체 서열 일치 → 내인성 바이러스 유사 요소(EVE). - N·P 유사 ORF는 온전, G·L 유사 ORF는 부분적. - 저자 권고 요지: MPS 기반 외래성 바이러스 탐색은 유전체와 전사체를 함께 봐야 전사되는 EVE를 식별하고 위양성을 피할 수 있다. ⚠ '4개 유전자 자리', 'M ORF 없음'은 원문 확인 전 게재 금지. - 1-7 정의(외래성 vs 내인성)로 귀결. 전사 여부 행이 핵심: 둘 다 전사되므로 RNA만으로는 구분 불가.

## Slide 34
04 사례 · 완제품
한 번에 보인 것
Victoria JG, Wang C, Jones MS, Jaing C, McLoughlin K, Gardner S, Delwart EL. J Virol 2010;84:6033 (doi:10.1128/JVI.02690-09)
35
허가 생백신 8종 메타게놈
1
외래성
PCV1 (Rotarix)
3
백신
Minority variant
2
종
내인성 ALV · SRV
OPV · 볼거리 · 수두 백신의 변이체 / ALV = 입자 내 RNA · SRV = 결손 DNA
J Virol · 2010
Viral nucleic acids in live-attenuated vaccines: detection of minority variants and an adventitious virus
Victoria JG … Delwart EL
원문 첫 페이지 캡처 삽입
Notes: 요지: 같은 메타게놈 데이터가 외래성 오염체, 약독화주 변이체, 내인성 레트로바이러스를 한 번에 보여줬다. - 허가 생백신 8종(OPV, 풍진, 홍역, 황열, 수두, MMR, 로타바이러스 2종) 분석. - 외래성: Rotarix에서 PCV1. - Minority variant: OPV·볼거리·수두 백신. - 내인성 레트로바이러스: 조류 ALV(입자 내 RNA), 원숭이 SRV(결손 DNA). - 범미생물 마이크로어레이로 교차 확인. - 사건 경과는 인트로에서 다뤘으므로 여기서는 1분 이내.

## Slide 35
04 사례 · 현장
전통법도 잡았다
Kerr A, Nims R. PDA J Pharm Sci Technol 2010;64:481 (PMID 21502056)
36
10 년
2 종
Reovirus 2형 · Cache Valley virus
01
In vitro 실제 검출
Bulk harvest 선별 시험
02
CHO 생산품
검출 2종 모두
03
희소한 사건
10년간 2종
PDA J Pharm Sci Technol · 2010
Adventitious viruses detected in biopharmaceutical bulk harvest samples over a 10 year period
Kerr A, Nims R
원문 첫 페이지 캡처 삽입
Notes: 요지: 전통적 in vitro 시험의 실제 작동 기록. 이 장을 빼면 발표가 선전물이 된다. - 10년간 다양한 포유류 세포배양 생물의약품 bulk harvest를 in vitro virus screening assay로 평가. - 검출: reovirus 2형, Cache Valley virus — 둘 다 CHO 세포 생산품. - 희소성은 곧 '한 건의 무게'를 뜻한다 → 다음 장(저항성 세포주)으로 연결. ⚠ '문헌상 CHO에서 MVM 보고'는 본문 맥락 — 인용 시 원문 확인.

## Slide 36
04 사례 · 현장
설계로 막는다
Mascarenhas JX et al. Biotechnol Bioeng 2017;114:576 (doi:10.1002/bit.26186)
37
시알산 제거 → MVM 진입 차단
ZFN KO 표적 | MVM 감염
Slc35a1 | 완전 저항
Cosmc | 유의한 억제
Mgat1 | 유의한 억제
ZFN 편집
시알산 경로
MVM 저항성
Biotechnol Bioeng · 2017
Genetic engineering of CHO cells for viral resistance to minute virus of mice
Mascarenhas JX, et al.
원문 첫 페이지 캡처 삽입
Notes: 요지: 검출 다음 단계 — 세포주 설계로 위험 자체를 줄인다. - ZFN 유전자 편집으로 MVM 진입에 필요한 세포 표면 시알산 경로 제거. - Slc35a1(CMP-시알산 수송체) KO: 시알산 완전 소실 → MVM 감염에 완전 저항. - Cosmc·Mgat1 KO: 유의한 억제. ⚠ 재조합 단백질 생산성·품질 유지, '파국적(catastrophic)' 인용은 본문 대조 필요.

## Slide 37
04 사례 · 성능
동물시험 5 / 9
Beurdeley-Fehlbaum P et al. Vaccine 2023;41:5383 (doi:10.1016/j.vaccine.2023.07.010)
38
검출 폭 · 바이러스 9종 접종
Chart: 
| In vivo | NGS
검출 바이러스 수 | 5 | 9
민감도 · 감염세포 1개 대비 비감염세포
100
101
103
105
107
108
1 : 103 – 107
검출 폭
민감도
In vivo 대체 지지
Notes: 요지: 동물시험은 윤리 때문만이 아니라 성능 때문에 대체되고 있다. - 세포배양에 9종 바이러스 접종 → in vivo(동물·발육란) 시험은 5종만 검출, NGS 전사체 분석은 9종 모두 검출. - 민감도: 감염세포 1개를 비감염세포 10^3–10^7개 중에서 검출. (기존 노트의 10^5–10^6은 오기, 정정 완료) - 결론: 세포기질 바이러스 안전성 시험에서 in vivo를 NGS로 대체하는 것을 지지.

## Slide 38
04 사례 · 성능
1 copy / assay
Hirai T, Kataoka K, Yuan Y, Yusa K, Sato Y, Uchida K, Kono K. Biologicals 2024;85:101739 (doi:10.1016/j.biologicals.2023.101739)
39
1
copy / assay
검출 한계 · Vero + adenovirus 5 RNA 희석계열
Short-read
짧은 read 플랫폼
Long-read
Oxford Nanopore
≈
검출 한계 거의 동일
지시세포 RNA 희석
플랫폼 간 동등
In vitro 시험 보완 근거
Notes: 요지: 플랫폼(short vs long read)보다 설계가 중요. 둘 다 assay당 1 copy 수준까지 검출. - 일본 국립의약품식품위생연구소. 외래성 바이러스 in vitro 시험의 표준 지시세포인 Vero에 adenovirus 5 접종 → 감염세포 RNA를 비감염세포 RNA로 연속 희석. - Short-read vs long-read(Oxford Nanopore): 검출한계 거의 동일. 'sensitive enough to detect viral sequences as long as there was at least one copy in one assay.' ⚠ 멀티플렉싱에 따른 검체 간 교차오염 위험 지적은 본문 대조 필요 → 확인되면 파트 3의 index 오배정과 연결.

## Slide 39
04 사례 · 구현
이미 교체했다
Alston A, Bova RA, Hasson B. Biologicals 2025;90:101828 (doi:10.1016/j.biologicals.2025.101828) · ICH Q5A(R2) §3.2.5.2
40
상용 LAIV · 로트 출하시험
In vivo
외래성 인자 시험
NGS
외래성 인자 검출
01
상용 생백신
LAIV 로트별 시험
02
매트릭스 spike · LoD
제품 기반 밸리데이션
03
ICH Q5A(R2) 근거
§3.2.5.2
Biologicals · 2025
Validation of a Next Generation Sequencing Method for adventitious agents detection in a live vaccine matrix
Alston A, Bova RA, Hasson B
원문 첫 페이지 캡처 삽입
Notes: 요지: '가능하다'(Beurdeley 2023)에서 '실제로 했다'로. 상용 제품 출하시험에 적용된 구현 사례. - 생백신 인플루엔자(LAIV) 상용 제품의 in vivo 외래성 인자 시험을 NGS 외래성 인자 검출법으로 교체. - 제품 매트릭스에 spike하여 검출한계(LoD) 설정·밸리데이션. - 규제 근거: ICH Q5A(R2) 3.2.5.2. ⚠ AstraZeneca·MilliporeSigma 협업 명시 여부, '정면 비교 생략' 서술은 본문 대조 필요. - 계란 기반 백신 생산 맥락은 국내 백신 개발과도 가깝다.

## Slide 40
04 사례 · 구현
합의에 이르기까지
Mallet L, Gisonni-Lex L. PDA J Pharm Sci Technol 2014;68:556 · IABS 보고 Biologicals 2018;55:1 / 2020;67:94 / 2023;83:101696 · Khan AS et al. Biologicals 2025;92:101859
41
2013
PDA/FDA 워크숍
Bethesda
2017
IABS 1차
Rockville
2019
IABS 2차
Ghent
2022
IABS 3차
Rockville
2024
IABS 4차
Frankfurt
In vivo · PCR
대체 준비
In vitro 세포배양
보완 · 대체
전제 조건
밸리데이션 패키지
Notes: 요지: 규제기관이 공동 주재한 4차 컨퍼런스에서 대체 준비 합의 — '전망'이 아니라 '현재 좌표'. - 2013.11 PDA/FDA 'Advanced Technologies for Virus Detection' 워크숍(Bethesda). - IABS: 1차 2017.10 Rockville(IABS·FDA), 2차 2019.11 Ghent, 3차 2022.09 Rockville, 4차 2024.12.4–5 Frankfurt(FDA·EDQM 공동 주재). - 4차 합의: 'readiness of NGS to replace the in vivo adventitious virus detection assays and PCR assays, and to supplement or replace the in vitro cell-based assays, based on a suitable validation package.' ⚠ 4차 보고의 PMID(40945333) 연결, 2차 보고 PMID 원문 확인.

## Slide 41
정리
정리
ICH Q5A(R2) 2023 · Ph. Eur. 2.6.41 (2026-04-01 시행) · Geisler C, Jarvis DL. Biologicals 2016;44:219
42
NGS는 목록 밖을 본다
판정은 여전히 확증시험이 한다
정의
기준점은 세포기질 유전체
규제
ICH Q5A(R2) · Ph. Eur. 2.6.41 현행
기술
파이프라인과 밸리데이션
Notes: Take-home (2분). 1. 정의: 외래성의 기준점은 세포기질 유전체. 내인성과의 경계를 NGS 해석에서도 유지. 2. 규제: ICH Q5A(R2)(2023)와 Ph. Eur. 2.6.41(2026-04 시행)로 non-targeted NGS는 이미 현행 규제 선택지. 3. 기술: 성능은 시퀀서가 아니라 전처리 설계, host removal·DB·판정 기준을 포함한 in-silico 파이프라인과 그 밸리데이션이 결정. 4. 한계: 서열은 감염성이 아니다. 확증시험과 전통법의 역할은 남는다.

## Slide 42
43
S
Supplementary
Bas-Congo virus · In vivo 상세 · References
발표하지 않음
Notes: 부록. 본 발표에서는 넘기고, 질의응답 대비용으로만 사용.

## Slide 43
Supplementary
PCR이 닿지 않는 거리
Grard G et al. PLoS Pathog 2012;8:e1002924 (doi:10.1371/journal.ppat.1002924) · 수치 원문 대조 필요
44
< 34%
기존 랩도바이러스와의 아미노산 동일성
01
신종 랩도바이러스
2009 콩고민주공화국 · 급성 출혈열
02
Degenerate PCR 한계
프라이머 설계가 닿지 않는 발산도
03
De novo assembly
unbiased NGS로 유전체 복원
PLoS Pathog · 2012
A novel rhabdovirus associated with acute hemorrhagic fever in central Africa
Grard G, et al.
원문 첫 페이지 캡처 삽입
Notes: 용도: 질의응답에서 'PCR 패널을 넓히면 되지 않나'에 대한 답. - 2009년 콩고민주공화국 급성 출혈열 3례. 고도로 발산한 신종 랩도바이러스(Bas-Congo virus). - 발산도가 이 정도면 degenerate PCR 프라이머 설계 자체가 원리적으로 어렵다 → unbiased NGS + de novo assembly. ⚠ 원문 대조 전: 기존 랩도바이러스와 아미노산 동일성 34% 미만, 혈청 1.09×10^6 copies/mL, 약 1억 4천만 read, 유전체 98.2% de novo assembly.

## Slide 44
Supplementary
In vivo 시험 상세
FDA. Characterization and Qualification of Cell Substrates and Other Biological Materials Used in the Production of Viral Vaccines for Infectious Disease Indications (2010)
45
유약 · 성숙 마우스
발육란
기니피그
FDA 2010 가이던스 in vivo 시험 표 원문 삽입
(동물 수 · 투여 경로 · 관찰 기간 · 표적 바이러스군)
Notes: FDA 2010 가이던스의 in vivo 시험 표(동물 수, 투여 경로, 관찰 기간, 표적 바이러스군)를 원문에서 캡처하거나 옮겨 적을 것. 검증 단계에서 원문 PDF를 열지 못해 수치를 싣지 않았다.

## Slide 45
Supplementary
References (1/2)
46
사례 문헌
Ma H et al. J Virol 2014;88:6576. doi:10.1128/JVI.00780-14
Onions D et al. Vaccine 2011;29:7117. doi:10.1016/j.vaccine.2011.05.071
Shabram P, Kolman JL. PDA J Pharm Sci Technol 2014;68:639. doi:10.5731/pdajpst.2014.01027
Gagnieur L et al. Biologicals 2014;42:145. doi:10.1016/j.biologicals.2014.02.002
Zhang P et al. Zool Res 2022;43:756. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2022.093
Victoria JG et al. J Virol 2010;84:6033. doi:10.1128/JVI.02690-09
Kerr A, Nims R. PDA J Pharm Sci Technol 2010;64:481. PMID 21502056
Mascarenhas JX et al. Biotechnol Bioeng 2017;114:576. doi:10.1002/bit.26186
Beurdeley-Fehlbaum P et al. Vaccine 2023;41:5383. doi:10.1016/j.vaccine.2023.07.010
Alston A et al. Biologicals 2025;90:101828. doi:10.1016/j.biologicals.2025.101828
Hirai T et al. Biologicals 2024;85:101739. doi:10.1016/j.biologicals.2023.101739
Khan AS et al. Biologicals 2025;92:101859. doi:10.1016/j.biologicals.2025.101859
Geisler C, Jarvis DL. Biologicals 2016;44:219. doi:10.1016/j.biologicals.2016.04.004
Grard G et al. PLoS Pathog 2012;8:e1002924. doi:10.1371/journal.ppat.1002924
규제 · 사건
ICH Q5A(R2) Step 4, 2023-11-01 · FDA 89 FR 1925 (2024) · EMA/CHMP/ICH/804363/2022
EDQM. Ph. Eur. 2.6.41 채택 공지 (2025) · Ph. Eur. 12.2
FDA. Cell Substrates Guidance for Viral Vaccines (2010)
WHO TRS 978 Annex 3 (2013) · WHO/BS/2024.2471
식약처. 생물의약품 외래성 바이러스 부정시험 가이드라인 (2010)
식품의약품안전평가원. 백신 생산용 세포주의 NGS 기반 외래성 바이러스 부정시험법 정보집 (2021)
IABS NGS 컨퍼런스 보고: Biologicals 2018;55:1 · 2020;67:94 · 2023;83:101696
Mallet L, Gisonni-Lex L. PDA J Pharm Sci Technol 2014;68:556
Dubin G et al. Hum Vaccin Immunother 2013;9:2398. doi:10.4161/hv.25973
Barone PW et al. Nat Biotechnol 2020;38:563. doi:10.1038/s41587-020-0507-2
Garnick RL. Dev Biol Stand 1996;88:49 · Nims RW et al. BioPharm Int 2008
CDC Historical concerns (SV40) · IOM 2002 · Genzyme Form 10-K FY2009
Notes: 참고문헌. 전체 링크는 notes/03_발표콘티.md 참조.

## Slide 46
Supplementary
References (2/2)
47
NGS 원리 · 분석
Illumina. An Introduction to NGS Technology · Patterned Flow Cell · 2-Channel SBS
Illumina white paper 770-2017-004 (index misassignment)
Bentley DR et al. Nature 2008;456:53
Allander T et al. PNAS 2001;98:11609
Ng SHS et al. Viruses 2018;10:566
Mee ET et al. Vaccine 2016;34:2035
Salter SJ et al. BMC Biol 2014;12:87
Khan AS et al. mSphere 2017;2:e00307-17
Bolger AM et al. Bioinformatics 2014;30:2114 · Chen S et al. Bioinformatics 2018;34:i884
Li H, Durbin R. Bioinformatics 2009;25:1754 · Langmead B, Salzberg SL. Nat Methods 2012;9:357
Buchfink B et al. Nat Methods 2015;12:59 · Wood DE et al. Genome Biol 2019;20:257
Bankevich A et al. J Comput Biol 2012;19:455 · Li D et al. Bioinformatics 2015;31:1674
Goodacre N et al. mSphere 2018;3:e00069-18 · Chin P et al. mSphere 2025;10:e00286-25
MacDonald ML et al. mSphere 2021;6:e01336-20 · Simonyan V et al. Database 2016;baw022
Xu X et al. Nat Biotechnol 2011;29:735 · Lewis NE et al. Nat Biotechnol 2013;31:759
Rupp O et al. Biotechnol Bioeng 2018;115:2087 · Osada N et al. DNA Res 2014;21:673
Lin YC et al. Nat Commun 2014;5:4767 · Nandakumar S et al. Genome Announc 2017;5:e00829-17
Chiu CY, Miller SA. Nat Rev Genet 2019;20:341
Notes: 참고문헌. 전체 링크는 notes/03_발표콘티.md 참조.